ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОИГИРМИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2012 – 2015  ГОДЫ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоигирминское городское поселение»на 2012-2015 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Новоигирминское городсоке поселение»: отдел муниципального хозяйства, транспорта и связи. |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 5,6 %; водоснабжение до 1,15 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2012-2015 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2012 года по 2013 год; второй этап – с2013 года по 2014 год; третий этап – с 2014 года по 2015 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 93,06 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 50,9 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 43 млн. руб.; Водоснабжение: 42,16 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения 27,96 млн. руб.; мероприятии по новому строительству объектов системы водоснабжения – 14,2 млн. руб. |

### 2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоигирминское городское поселение» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоигирминское городское поселение» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоигирминское городское поселение» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоигирминское городское поселение» .

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоигирминское городское поселение»  являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоигирминское городское поселение»

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоигирминское городское поселение»  базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новоигирминское городское поселение» .

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования «Новоигирминское городское поселение» , при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Дума Новоигирминского городского поселения МО «Новоигирминское городское поселение»  осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Отдел муниципального хозяйства , транспорта и связи администрации Новоигирминского городского поселения МО «Новоигирминское городское поселение»  имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО «Новоигирминское городское поселение» , необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Новоигирминское городское поселение» ;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО «Новоигирминское городское поселение»  осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Новоигирминское городское поселение» ; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО «Новоигирминское городское поселение»  имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Новоигирминское городское поселение» , необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Новоигирминское городское поселение» разрабатывается на период до 2015 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Новоигирминское городское поселение» :

1 этап – 2012 - 2013 годы;

2 этап – 2013 - 2014 годы;

3 этап- 2014-2015 годы.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Новое строительство объектов системы теплоснабжения |  |
| 1 | Строительство тепловой трассы | 43 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей | 7,9 |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения: | 18,66 |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоснабжения | 14,2 |
| 3 | Реконструкция сетей водоотведения | 9,3 |
|  | Итого: | 93,06 |

### 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 26005,5 га

Численность населения (2010 г.) - 10124 тыс. чел.

Темп роста численности (2009/2010 г.г.) -  0 %

Общая площадь жилищного фонда (2011 г.) -  225,6 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2010/2011 г.г.) – 1,8 %

Введено в действие жилых домов (2011 г.) – 2,042  кв. м

Число источников (2011 г.):

теплоснабжения - 3

поселковая свалка - 1

Протяженность сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 17,7 км

электрических – 88,52 км

водопроводных – 21,038 км

канализационных – 26,2 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 16,7%

водопроводных – 16,6 %

канализационных – 14,9 %

Отпущено энергии (2011 г.):

тепловой – 356482,14 тыс. Гкал

воды – 2916,9 кВт.ч/ куб. м

сточных вод – 2773,4 кВт.ч/ куб. м

#### 3.1. Территория

В состав территории Новоигирминского муниципального образования входят земли населенного пункта рабочий поселок Новая Игирма.  Южная граница муниципального образования начинается в юго-западном углу лесного квартала 115 Игирминского лесхоза, проходит по южной границе лесных кварталов 116 - 120 Игирминского лесхоза, огибая лесной квартал с юга и востока, поворачивает на север и проходит по восточной стороне лесных кварталов 100, 76 Игирминского лесхоза. Далее проходит по границе землепользования совхоза "Рудногорский", огибая его с востока и северо-востока и проходя по северной границе лесных кварталов 42, 41 Игирминского лесхоза в западном направлении, подходит к Игирминскому заливу и идет по нему в юго-западном направлении. Далее поворачивает на юг и подходит к юго-западному углу лесного квартала 115 Игирминского лесхоза.

Удаленность  от областного центра 960 км, от  районного центра 84 км.

#### 3.2. Климат

Климат Новоигирминского городского поселения – резко континентальный.                  Данная  территория  входит в число районов, приравненных к районам Крайнего Севера.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 150 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет 0 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -35 градусов, средняя температура июля +35 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Новоигирминское городское поселение» учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

#### 3.3. Население

МО «Новоигирминское городское поселение»  занимает  2  место среди МО  Нижнеилимского района Иркутской области по численности населения. Среднегодовая численность населения МО «Новоигирминское городское поселение»   на 1.01. 2011 года составила 10124  тыс. чел.

Численность населения МО  «Новоигирминское городское поселение» в 2007 - 2010 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 10829 | 10628 | 10530 | 10124 |

В течение 2007 - 2011 годов численность населения МО «Новоигирминское городское поселение» снизилась на 6,5 %, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 153 | 167 | 138 | 154 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 120 | 137 | 135 | 132 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | +33 | +30 | +3 | +22 |

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная убыль населения в среднем за период с 2007 по 2010 годы составила 184 чел. (1,82 % от общей численности населения МО ).

Миграционное движение населения МО «Новоигирминское городское поселение»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Среднее значение за период 2007- 2010г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Миграционная убыль | чел. | 31 | 201 | 98 | 406 | 184 |

В МО в начале 2010 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 577 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 628 лиц моложе трудоспособного возраста и лишь 205 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2010 году составила 6,7 тыс. человек, или 63,4 % от общей численности населения. В период с 2007 по 2010 г.г. общая численность трудоспособного населения снизилась на

6,6 %.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 2486 тыс. чел. на начало 2010 года (23,6 % от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2007 по 2010 г.г. снизилась на 3,9 %.

К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 243  чел. (2,31 % от общей численности населения МО ).

В соответствии с Генеральным планом МО «Новоигирминское городское поселение» предполагается стабилизация численности населения МО  с учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития МО ресурсодобывающих регионов - в 2011-2012 году население составит 10,6 тыс. человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики Иркутской области.

#### 3.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2010 года на территории Новоигирминского  МО действовало 19 крупных и средних предприятий, 32 малых предприятий. Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2010 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования - 45%; промышленные предприятия (лесное хозяйство обрабатывающие производства,  производство и распределение электроэнергии, газа и воды) -  35%.

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории Новоигирминского МО в 2008 – 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций (крупные, средние) | ед. | 19 | 19 | 19 | 100 |
| Лесное хозяйство | ед. | 2 | 2 | 1 | 100 |
|  | ед. | 3 | 3 | 3 | 100 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 2 | 2 | 3 | 150 |
| Строительство | ед. |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Образование | ед. | 6 | 6 | 6 | 100 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Количество малых предприятий | ед. | 35 | 36 | 32 | 91 |

Изменений количества предприятий в период с 2008 по 2010гг.  не наблюдается, за исключением  предприятий производство и распределение электроэнергии, газа и воды   (организовалось дополнительно одно предприятие), снизилось количество малых предприятий  (не 3 предприятия).

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики Новоигирминского МО по числу работающих в 2010 г. занимают следующие отрасли: обрабатывающие производства,  образование.

Динамика численности работников  в Новоигирминском городском поселении

по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста 2010/2008гг., % | Структура численности в 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 4098 | 3762 | 2893 | 0,70 | 100 |
| Лесное хозяйство | чел. | 1013 | 851 | 412 | 40,7 | 14,2 |
| Обрабатывающие производства | чел. | 1137 | 1092 | 1008 | 88,7 | 35,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 364 | 339 | 271 | 74,4 | 9,4 |
| Строительство | чел. | 457 | 286 | 32 | 7,0 | 1,1 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 200 | 243 | 227 | 113,5 | 7,8 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | чел. | 35 | 30 | 97 | 277 | 3,3 |
| Образование | чел. | 454 | 454 | 456 | 100,4 | 15,8 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 181 | 214 | 210 | 116 | 7,2 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (культура, библиотека) | чел. | 56 | 49 | 70 | 125 | 2,4 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг(услуги по охране объектов) | чел. | 201 | 204 | 110 | 0,547 | 3,8 |

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Новоигирминского МО по видам экономической деятельности за период 2008- 2010 годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях: уменьшение -лесное хозяйство, обрабатывающие производства,  производство и распределение   
электроэнергии, газа и воды,  строительство,    услуги по охране объектов, увеличение -    оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования ,  здравоохранение и предоставление социальных услуг,   государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение ,  предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (культура, библиотека).

Заработная плата работников по отраслям экономики.

| Показатель | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста 2010/2008гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата работников на предприятиях и в организациях муниципального образования | руб. | 17746 | 20472 | 19452 | 109,6 |
| Лесное хозяйство | руб. | 17563 | 16706 | 13242 | 75,4 |
| Обрабатывающие производства | руб. | 24333 | 34974 | 29911 | 122,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 11790 | 13522 | 17173 | 145,7 |
| Строительство | руб. | 24853 | 26136 | 23089 | 92,9 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 6167 | 8045 | 8414 | 136,4 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 21905 | 23876 | 24917 | 113,7 |
| Образование | руб. | 10300 | 10352 | 10270 | 100 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 12154 | 11838 | 16166 | 133 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (культура, библиотека) | руб. | 8333 | 8503 | 10357 | 124,3 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг(услуги по охране объектов) | руб. | 10364 | 10629 | 19208 | 185,3 |

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Новоигирминскому МО за период с января по декабрь 2010 года составила 19452руб. Темп роста (2010/2008г.г.) – 109,6%.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по Новоигирминскому МО  в 2010году составила 463 млн. руб. (предприятия обрабатывающего производства)

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по Новоигирминскому МО в 2008- 2010г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г | 2009г | 2010г | Темп роста 2010/2008г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | млн.руб | 2336,7 | 748,0 | 463,0 | 19,8 |
| Обрабатывающее производства | млн.руб | 2336,7 | 748,0 | 463,0 | 19,8 |

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

| Показатель | 2008г. | 2009г. | 2010 г. | Темп роста 2010/2008гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб | % | млн.руб | % | млн.руб | % |  |
| Всего | 2336,7 |  | 748,0 |  | 463,0 |  | 19,8 |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 25,0 |  | 22,2 |  | 23,3 |  | 93 |
| амортизация | 23,0 |  | 0 |  | 353,7 |  | 1537,8 |
| привлеченные средства | 2288,7 |  | 725,8 |  | 0 |  | 0 |
| прочие | 0 |  | 0 |  | 86 |  | 0 |

#### 3.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

##### Жилищный фонд

В течение 2010- 2011гг. общая площадь жилищного фонда МО Новоигирминское городское поселение  увеличилась на 1,8 % и в 2011 году составила 225,6  тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 82,9 тыс. кв. м (_36,7_%  от общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 143,6 тыс. кв. м.

Характеристика жилищного фонда МО Новоигирминское городское поселение

в 2009 - 2011 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста, 2009/2011гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 221,7 | 221,7 | 226,5 | 1,8 |
|  | частный |  |  |  |  |  |
|  | государственный |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный |  | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 37,4 | 37,4 | 36,6 | 0 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 18,5 | 18,5 | 18,3 | 0 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | От 35% до 65% | тыс.м2 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 0 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | км | 21,038 | 21,038 | 21,038 | 0 |
|  | канализацией | км | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 0 |
|  | центральным отоплением | т. м2 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 0 |
|  | горячим водоснабжением | т. м2 | 57,998 | 57,998 | 57,998 | 0 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | горячего водоснабжения | кол-во | 0 | 14 | 21 | 50 |
|  | потребление холодной воды | кол-во | 0 | 14 | 21 | 50 |
|  | электрической энергии | кол-во | 2 | 16 | 23 | 50 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 0 | 0 | 0 |  |

Ввод в действие жилых домов в МО Новоигирминское городское поселение

в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м |  |  |  |  |
| фундаменты и стены | кв. м |  |  |  |  |
| фасад | кв. м | 854,2 |  | 2260,8 | 2,6 |
| кровля | кв. м | 854,2 |  | 2260,8 | 2,6 |
| коридоры и места общего пользования | кв. м |  |  |  |  |
| центральное отопление | п.м, шт. |  |  |  |  |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. | 2708,3 | 1815,2 |  |  |
| система канализации | п.м, шт. | 854,2 | 863,1 | 1727,3 | 2 |
| электроснабжение | п.м, шт. | 854,2 | 863,1 | 1770,7 | 2 |

Ввод в действие жилых домов в МО Новоигирминское городское поселение

в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г | 2010г | 2011г | Темп роста, 2010/ 2011, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м |  |  |  |  |
| организациями | кв. м |  |  |  |  |
| на 1 000 населения | кв. м | 2725,6 | 1640,3 | 2041,9 | 1,2 |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

##### Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО «Новоигирминское городское поселение» и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение.

Водоснабжение МО Новоигирминское городское поселение  на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из скважин с утвержденными запасами воды 1,01 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 10 шт.

Насосная станция II подъема - 1 шт.

Очистные сооружения:

КОС 1  - Q = 1,440 тыс. куб. м/сут.

КОС 2-   Q = 1,650 тыс. куб. м/сут.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель –

на водозаборе  W = 0,1  тыс. куб. м - 1 ед.;

водонапорные башни 2: W= 0,06 тыс. куб. м.

Транспортировка воды

Подача воды в МО Новоигирминское городское поселение осуществляется по трубопроводам Д=189 мм с насосной станции II подъема в разводящую сеть МО.

На правах хозяйственной деятельности МО Новоигирминское гордское поселение находится 21,038 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80%.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 0,005 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

Населению  – 0,0002 тыс. куб. м/сут.;

Протяженность канализационных сетей – 26,200 км, в т.ч.

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на КНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.

Очистные сооружения

Проектная производительность очистных сооружений МО Новоигирминское городское поселение  КОС № 2 III  квартала п. Новая Игирма  составляет 1650 куб. м/сут. и  состоят из :

- здание механической очистки год постройки 1968 г. износ 95%- требуется капитальный ремонт, восстановление теплового контура, восстановление вентиляционных шахт, восстановление отмостков и полов

- два здания аэротенов год постройки 1981 г. износ 95% - требуется срочное выполнение капитального ремонта зданий: восстановление стен, кровли,теплового контура, вентиляционных шахт, отмостков и полов и принятия мер , направленных на обеспечение безопасности эксплуатации КОС № 2

- помещение хлораторной – находится в неэксплуатированном аварийном здании- требуется вынос помещения хлораторной  из существующего  неэксплуатируемого здания в отдельное помещение (здание)

- территория очистных сооружений КОС № 2 – требуется срочно ликвидировать транзитную дорогу через поле фильтрации и привести в соответствие территорию согласно санитарных норм с установкой ограждения.

Проектная производительность очистных сооружений МО «Новоигирминское городское поселение»  КОС № 1 мкр. Химки п. Новая Игирма  составляет 1650 куб. м/сут. и  состоят из :

- КНС – 3 шт. с накопительными резервуарами по 600 м3 в каждой

- здание биофильтров с двумя картами год  постройки 1974 г  - требуется капитальный ремонт здания,

- здание хлораторной – требуется капитальный ремонт здания

- здание насосной станции , лабратория, подсобное помещение- требуется капитальный ремонт

- необходимо построить  дополнительно 1 линию биофильтров, 3 штуки первичных двухъярусных отстойников  и 4 штуки контактных вторичных отстойников.

На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение МО Новоигирминского городского поселения осуществляется : муниципальная котельная № 1 ул. Пионерская, установленная тепловая мощность – 3,2 Гкал/ч муниципальная котельная № 2 III квартал установленная тепловая мощность – 19,5 Гкал/ч и Центральная котельная ( в аренде предприятия ООО «КУК ЖКХ») , установленная тепловая мощность - 40 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 17,680 км.

#### 3.6. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения Новоигирминского городского поселения на 2010 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2010г. - 9649,64руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения Новоигирминского городского поселения в расчете на 1 кв. м общей площади – 57,93 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в Иркутской области – 66,90 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда Новоигирминского городского поселения – 60,94 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда Новоигирминского городского поселения.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ в Новоигирминском городском поселении составила 57,93 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

= (9649,64*22%)/100*18кв м = 117,94 руб./кв. м.

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2010год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2010 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории Новоигирминского городского поселения среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2010 год составит 283,06 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 10,8 % от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Иркутской области установлен в размере 66,90 руб.

Основание: постановление правительства Российской Федерации                  от 18 декабря 2008г. № 960

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда установлен в размере 60,94 руб. в месяц.

Основание: постановление правительства Иркутской области от 16 июля 2010г. № 171-пп.

Расчет предельной величины платежей населения Новоигирминского МО              на 2010 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 9649,64 |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 57,93 |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 13% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 5 % ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

Новоигирминского МО  за 2010 г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

| Установленная величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 57,93 | 117,94 | 66,90 | 60,94 |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения Новоигирминского городского поселения на 2010 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 50% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

#### 3.7. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

Анализ прогнозной численности населения

Новоигирминского городского поселения на 2008 - 2015 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2015г. |
| Численность населения | чел. | 10628 | 10530 | 10124 | 10124 | 10050 |
| Число родившихся | чел. | 167 | 138 | 154 | 116 | 160 |
| Число умерших | чел. | 137 | 132 | 132 | 132 | 130 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | 30 | 6 | 22 | -16 | 30 |

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения Новоигирминского МО на 2015 годы составит 10050чел. и снизится      на 5 % по отношению к численности на 2008 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоигирминского МО  на период до 2015 года принята численность населения Новоигирминского МО  на 2015 год по максимальной оценке в количестве 10050 чел. (в соответствии с комплексной программой социально-экономического развития Новоигирминского городского поселения на 2011г. - 2015г.).

### 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### 4.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

###### Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 3 котельных

Оборудование – котельная № 1 - 6 котлов; котельная № 2-3 котла; Центральная котельная- 4 котла

ЦТП - 1 ед.

Основным видом топлива на котельных является дрова, уголь, щепа, резервное топливо – отходы лесопиления.

Схема теплоснабжения  открытая и подземная.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 17680 км. Основные годы заложения сетей 1974 г. Прокладка теплосетей – подземная, наземная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО Новоигирминское городское поселение осуществляется в основном от котельных: котельная № 1- топливо дрова, котельная № 2- топливо уголь,  Центральная котельная топливо щепа, отходы лесопиления.

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 Ул. Пионерская | НИИСТУ-5 6 штук | 1992- 2009 | 0,5-0,6 Общая 3,2 | 0,78 |
| 2 | Котельная № 2 | КЕ- 10/14 4 штуки | 1998 | 6,5 Общая 40 | 14 |

Модернизация включает в себя   объединение двух  котельных: котельную № 1 и котельную № 2  в одну Центральную котельную. Цель объединения в связи с экономически выгодным топливом (щепа, отходы лесопиления) и исключением затрат на приобретение угля и дров.

###### Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в МО Новоигирминское городское поселение двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная в деревянных коробах и подземная в  железобетонных лотках.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей:

надземная прокладка-  опилки, минскорлупа,

подземная прокладка- минскорлупа.

От котельных  сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от  ЦТП.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 250 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  -22°С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Общая длина трубопроводов сети отопления МО «Новоигирминское городское поселение» в двухтрубном исчислении равна 17,7 км, из них надземных – 1,7 км, подземных - 16 км.

Особенностью теплоснабжения МО «Новоигирминское городское поселение» является- Нижнеилимский район приравнен  к районам Крайнего Севера. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 12% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений в сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для условий Севера является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Администрации Новоигирминского городского поселения от 29 ноября 2009 № 105 нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,0262 Гкал/В. м в месяц  или 5,659 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

тепловая энергия на горячее водоснабжение – 0,3325 Гкал на 1 чел. В месяц, или 3,99 Гкал на 1 чел. В год (0,0665 Гкал на нагрев 1м3 воды)

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения МО «Новоигирминское городское поселение) составляет 9,649 Гкал в год на человека.

В 2011 г. основную долю занимали затраты на уголь -23,3 % (в 2012 г. данный показатель составит 23,7 %), в 2012 г. возрастут затраты на топливо и составят 23,7 % .

По итогам работы за 2011 год теплоснабжающая организация понесла убытки .

За рассматриваемый период (2011 - 2012 г.г.) себестоимость продукции увеличится на 11 %. Основными статьями увеличения  затрат являются:

вспомогательные материалы – рост по отношению к 2011 году 11 %;

общехозяйственные расходы – рост по отношению к 2011 г.5 %;

услуги производственного характера – рост по отношению к 2011 г. – 24 %;

топливо – рост по отношению к 2011 году составит 13 %.

В период с 2011 по 2012 г.г. полная стоимость теплоснабжения увеличится  на 11 %, полная себестоимость теплоснабжения возрастет на 11 %.

#### 4.2. Программа развития системы теплоснабжения

##### Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО «Новоигирминское городское поселение» показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Строительство тепловой трассы от Центральной котельной  вдоль улицы Кильдерова к котельной № 2 . Котельная № 2 находится в центре посёлка, имеет устаревшее оборудование, само здание котельной  имеет дефекты.

Строительство тепловой трассы от Центральной котельной вдоль ул. Пионерской к котельной № 1. Котельная № 1находится в центре посёлка, а это грязь , дрова. Небольшая мощность 2,2 Гкал, что экономически не выгодно.

Реконструкция  инженерных сетей тепловодоснабжения:

Капитальный ремонт тепловых сетей на период с 2012 по 2015 г.г.

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения

МО «Новоигирминское городское поселение»

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| Обоснование№ п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | год | год | год | млн. руб. |  |
| 1. | Р.п. Новая Игирма, ул. Кильдерова, Нижнеилимский район. | Строительство тепловой трассы от Центральной котельной вдоль ул. Кильдерова к котельной № 2, в том числе: проект | 3000 | 6 | 29 |  |  | 35 | Здание в центре посёлка, имеет дефекты, оборудование устаревшее. |
| 2. | Р.п. Новая Игирма, ул.Пионерская, Нижнеилимский район. | Строительство тепловой трассы от Центральной котельной вдоль ул. Пионерской к котельной № 1, в том числе: проект | 1000 |  | 2 | 6 |  | 8 | Здание в центре посёлка-грязь, дрова, небольшая мощность-2,2 Гкал, экономически не выгодно |
| 3. | Р.п. Новая Игирма, ул.Пионерская, Нижнеилимский район. | Капитальный ремонт тепловых сетей | 1300 | 2,3 | 1 | 1,3 | 3,3 | 7,9 |  |
| Итого по этапам реализации программы | 8,3 | 32 | 7,3 | 3,3 | 50,9 |  |

##### Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

Экономия денежных средств  муниципального унитарного предприятия на расходы по приобретению топлива, уменьшение тарифа на коммунальные услуги за теплоэнергию.

### 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

#### 5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

Водоотведение МО «Новоигирминское городское поселение» представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В МО «Новоигирминское городское поселение» существует напорная и самотечная  система канализации.

Основные технологические показатели

Протяженность канализационных сетей – 26,2 км, в т.ч.:

Очистные сооружения Q = 1,5 тыс. куб. м/сут.:

КОС - 1 Q = 1,440 тыс. куб. м;

КОС - 2 Q =1,650 тыс. куб. м.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

износ сетей составляет до 15 %;

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

износ основных сооружений до 90%;

низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

##### Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность канализационных сетей.

Часть территории МО «Новоигирминское городское поселение» не канализована. Это преимущественно часть территории деревянных жилых домов. На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения МО «Новоигирминское городское поселение» в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства МО «Новоигирминское городское поселение» - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в Усть-Илимское водохранилище  воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает:

процеживание в ступенчатых решетках;

задержание песка в радиальных песколовках;

биологическую очистку в аэротенках;

биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия в контактных резервуарах.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения рН (подщелачивание сточных вод).

Требуемые мероприятия:

строительство узла обработки осадка сточных вод;

переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

реконструкция канализационных очистных сооружений.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в МО «Новоигирминское городское поселение» не требуется.

###### Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние

оборудования

В МО «Новоигирминское городское поселение» существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.

Основные технологические стадии:

сбор сточных вод;

механическая очистка;

транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения.

Требуемые мероприятия по сетям

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (3,9км), с использованием современных бестраншейных технологий:

Требуемые мероприятия по КОС

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Реконструкция и модернизация КОС.

В 2011 году установленный тариф потребителям МО «Новоигирминское городское поселение» на услуги систем водоотведения мкр. Химки п. Новая Игирма 14,24 руб./куб. м, III квартал п. Новая Игирма16,0 руб./куб.м. (НДС не облагается) согласно постановлению Администрации Новоигирминского городского поселения № 155 от 27 сентября 2011 года, № 7 от 26 января 2011 года, средний темп роста тарифа по сравнению с 2010 годом составил 10,3 %. В 2012 году планируется увеличить  тариф на 12 %.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность дл

потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы водоотведения

МО «Новоигирминское городское поселение»

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| № п/п | Технические мероприятия | Местонахождение | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | год | год | год | млн. руб. |  |
| 1. | Строительство хлораторной и установление соответствующего оборудования | III квартал П. Новая Игирма | 5 | 5 |  |  | 10 | находится в неэксплуатированном аварийном здании- требуется вынос помещения хлораторной из существующего неэксплуатируемого здания в отдельное помещение (здание) |
| 2. | Бурение новой артезианской скважины | ул. Кильдерова п. Новая Игирма | 1,8 | 0,3 |  |  | 2,1 | замена заиленной скважины № 9 благоустройство |
| 3. | Бурение артезианской скважины с водой низкой жесткостью | III квартал п. Новая Игирма |  |  | 1,8 | 0,3 | 2,1 | водоносный горизонт Усть-Кутский язык, благоустройство |
| 4. | Реконструкция двух зданий аэротенок | III квартал, п. Новая Игирма | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | восстановление стен, кровли, окон, теплового контура, вентиляционных шахт, отмостков и полов |
| 5. | Реконструкция механизированной очистки | III квартал п. Новая Игирма |  | 2 | 4 |  | 6 | восстановление теплового контура, вентиляционных шахт, отмостков и полов |
| 6. | Реконструкция очистных сооружений | Мкр. Химки п. Новая Игирма | 1,1 | 1 |  |  | 2,1 | капитальный ремонт хлораторной, кровли,ограждений,ремонт системы дозирования подачи стоков на биофильтры |
| 7. | Реконструкция оборудования насосной станции водозабора(ограждение, замена насосов) | Мкр. Химки, п. Новая Игирма | 0,56 |  |  |  | 0,56 | ограждение, замена насосов |
| 8. | Капитальный ремонт сетей водоотведения | 1300 п/м | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 1,6 | 9,3 | изношенность |
|  | Итого по этапам реализации программы |  | 13,26 | 12,9 | 11,6 | 4,4 | 42,16 |  |

### 6. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО «Новоигирминское городское поселение»

на период 2012 - 2015 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция системы теплоснабжения: | 7,9 |
| 2 | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: | 43 |
|  | ИТОГО | 50,9 |
| Водоснабжение и водоотведение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: | 27,96 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 14,2 |
|  | ИТОГО | 42,16 |
|  | ВСЕГО | 93,06 |

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств:

| № п/п | Технические мероприятия | Бюджет администрации Новоигирминского городского поселения | Средства предприятий ЖКХ | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение | 7млн. руб. | 18 млн. руб. | 25,9 |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение | 4 млн. руб. | 12 млн. руб. | 26,16 |
| Итого: |  | 11 млн. руб. | 30 млн. руб. | 52,06 |

#### 7. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Новоигирминское городское поселение» являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Новоигирминское городское поселение» включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Новоигирминское городское поселение» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Отдел МХ, Т и С

Администрации Новоигирминского

городского поселения

Бахматова С.Ю.

.